## Slide 1: 偽＋本物学習_全モード分類評価
P623 陳 昭成

## Slide 2: 目的
訓練画像:
本物赤ブク32枚、 本物良品100枚
＋偽電極赤ブク100枚
電極赤ブク、変形、変色変形の偽画像は全モード分類モデルの訓練画像として使えるかを確認する。
偽画像と本物画像を混ぜて学習させたら、精度が本物のみと偽画像のみより良かったため、
偽画像と本物画像を混ぜた状態で、OM53の教師画像を使って、
全モードを分類するモデルを作成し、精度を確認する。

## Slide 3: 利用画像
テスト画像について、
OM53のテスト画像には、
電極赤ブクが32枚、
変色変形が3枚、変形が2枚だけなので、
OM53のテスト画像＋偽画像・本物画像評価用のテスト画像を使った。
訓練画像について、
①LGA部電極赤ブク、素体部変色変形、変形の偽画像（100枚ずつ）
②OM53の訓練画像
評価モデルについて、
ResNet18（ MLCC不良モード分類に使用中）、
ResNet34、
EfficientNetB3（LCフィルタ不良モード分類に使用中）を使った。
評価対象、
LGA部電極赤ブク、素体部変色変形、変形

## Slide 4: 評価状態
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物
OM53の訓練画像から少ない画像を抽出して訓練画像として使う。
評価対象の本物訓練画像が少ない状態で(20~35枚程度) 、偽画像追加の有り無しの精度を比較する。
OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像
OM53の訓練画像全体を使って、
評価対象の本物訓練画像が多い状態で(100枚程度)、偽画像追加の有り無しの精度を比較する。

## Slide 5: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 （ResNet18）
調査対象の結果：偽画像を追加したことで、変色変形、変形のF値が3.46%、3.18%上がったが、
電極赤ブクのF値が29.24%下がった。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 174枚 | 94.47％ | 91.70%
変色変形 26枚 | 91.08％ | 86.20%
変形 106枚 | 92.59％ | 85.18%
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 274枚 | 65.23％ | 96.09%
変色変形 126枚 | 94.54％ | 89.65%
変形 206枚 | 95.77％ | 94.44%
OM53の訓練画像の学習
訓練画像：全モードはOM53の訓練画像
偽画像＋ OM53の訓練画像の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変形は偽画像＋ OM53の訓練画像を使って、他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 55.8%
素体部 | 79.5%
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 54.14%
素体部 | 81.26%

## Slide 6: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 LGA部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：54.14％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 164 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0.485207 | 0.635659
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
電極キズ（明まだら） | 3 | 0 | 0 | 53 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.609195 | 0.736111
電極キズ（明） | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.586207 | 0.515152
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.85 | 0.829268
電極大タレ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.688525 | 0.661417
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.52381 | 0.423077
電極未めっき | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 113 | 8 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0.748344 | 0.738562
電極異物付着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 37 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.219178 | 0.31068
電極異物付着（線） | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.807692 | 0.763636
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.814815
電極赤ブク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0.960976 | 0.652318
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.921348 | 0 | 0.333333 | 0.929825 | 0.459459 | 0.809524 | 0.636364 | 0.354839 | 0.729032 | 0.533333 | 0.724138 | 0.733333 | 0.493734 | 0 | 0.647461 | 

## Slide 7: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 素体部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：81.26％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.823529 | 0.823529
メッキ汚れ | 0 | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.844156 | 0.797546
メッキ汚れ黄 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.873563 | 0.763819
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.666667
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.571429
変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.944444 | 0.957746
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896552 | 0.945455
局所変色明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.916667 | 0.846154
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.961538 | 0.961538
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 0.75 | 0.724138
良品 | 2 | 14 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 273 | 0.822289 | 0.880645
precision | 0.823529 | 0.755814 | 0.678571 | 1 | 0.4 | 0.971429 | 1 | 0.785714 | 0.961538 | 0.7 | 0.947917 | 0.856757 | 

## Slide 8: 比較対象：OM53本物のみの学習 （ ResNet18 ）LGA部 平均F値：55.8％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 295 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.872781 | 0.874074
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285714
電極キズ（明まだら） | 18 | 0 | 0 | 53 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.609195 | 0.683871
電極キズ（明） | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.586207 | 0.472222
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.77551
電極大タレ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901639 | 0.743243
電極小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619048 | 0.541667
電極未めっき | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 114 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.754967 | 0.721519
電極異物付着 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.136986 | 0.222222
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.846154 | 0.733333
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.814815
電極赤ブク | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1 | 0.917073 | 0.944724
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.875371 | 0 | 0.166667 | 0.779412 | 0.395349 | 0.655172 | 0.632184 | 0.481481 | 0.690909 | 0.588235 | 0.647059 | 0.733333 | 0.974093 | 0 | 0.779297 | 

## Slide 9: 比較対象：OM53本物のみの学習 （ ResNet18）素体部 平均F値：79.5％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.705882 | 0.827586
メッキ汚れ | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.87013 | 0.770115
メッキ汚れ黄 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.689655 | 0.731707
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.666667
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.457143
変形 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.851852 | 0.910891
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.862069 | 0.925926
局所変色明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.916667 | 0.88
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.923077 | 0.923077
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 | 0.785714 | 0.758621
良品 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 293 | 0.88253 | 0.893293
precision | 1 | 0.690722 | 0.779221 | 1 | 0.296296 | 0.978723 | 1 | 0.846154 | 0.923077 | 0.733333 | 0.904321 | 0.847297 | 

## Slide 10: OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像 （ResNet34）
調査対象の結果：偽画像を追加したことで、変色変形、変形のF値が4.39%、8.85%上がったが、
電極赤ブクのF値が21.42%下がった。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 174枚 | 94.76％ | 92.68％
変色変形 26枚 | 88.46％ | 79.31％
変形 106枚 | 86.43％ | 79.62％
本物＋偽画像で学習させたモード73.34 | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 274枚 | 73.34％ | 94.63％
変色変形 126枚 | 92.85％ | 93.51％
変形 206枚 | 95.28％ | 89.65％
OM53の訓練画像の学習
訓練画像：全モードはOM53の訓練画像
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 56.62%
素体部 | 77.33%
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 55.63%
素体部 | 75.08%
偽画像＋ OM53の訓練画像の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変形は偽画像＋ OM53の訓練画像を使って、他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。

## Slide 11: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 LGA部 confusion matrix （ ResNet34 ）平均F値：55.63％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0.636095 | 0.751748
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.666667
電極キズ（明まだら） | 4 | 0 | 0 | 51 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.586207 | 0.73913
電極キズ（明） | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.62069 | 0.521739
電極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.765957
電極大タレ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.704918 | 0.614286
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.619048 | 0.553191
電極未めっき | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 119 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.788079 | 0.757962
電極異物付着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.219178 | 0.301887
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.730769 | 0.655172
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.666667 | 0.727273
電極赤ブク | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2 | 0.946341 | 0.733459
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.918803 | 0 | 0.5 | 1 | 0.45 | 0.666667 | 0.544304 | 0.5 | 0.730061 | 0.484848 | 0.59375 | 0.8 | 0.598765 | 0 | 0.698242 | 

## Slide 12: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 素体部 confusion matrix （ResNet34）平均F値：75.08％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.588235 | 0.740741
メッキ汚れ | 0 | 68 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.883117 | 0.73913
メッキ汚れ黄 | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.804598 | 0.79096
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.4
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | 0.357143
変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935185 | 0.95283
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896552 | 0.928571
局所変色明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0.708333 | 0.73913
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0.923077 | 0.941176
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0.857143 | 0.774194
良品 | 0 | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 283 | 0.85241 | 0.89557
precision | 1 | 0.635514 | 0.777778 | 1 | 0.25 | 0.971154 | 0.962963 | 0.772727 | 0.96 | 0.705882 | 0.943333 | 0.85 | 

## Slide 13: 比較対象：OM53本物のみの学習 （ ResNet34 ）LGA部 平均F値：56.62％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 292 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.863905 | 0.880845
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4
電極キズ（明まだら） | 11 | 0 | 2 | 58 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.666667 | 0.72956
電極キズ（明） | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.551724 | 0.492308
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.809524
電極大タレ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803279 | 0.705036
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666667 | 0.466667
電極未めっき | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 129 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.854305 | 0.777108
電極異物付着 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 37 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.205479 | 0.30303
電極異物付着（線） | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.653846 | 0.62963
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.785714
電極赤ブク | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0.926829 | 0.947631
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.898462 | 0 | 0.25 | 0.805556 | 0.444444 | 0.772727 | 0.628205 | 0.358974 | 0.712707 | 0.576923 | 0.607143 | 0.6875 | 0.969388 | 0 | 0.790039 | 

## Slide 14: 比較対象：OM53本物のみの学習 （ ResNet34）素体部 平均F値：77.33％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.705882 | 0.75
メッキ汚れ | 0 | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.883117 | 0.804734
メッキ汚れ黄 | 0 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.758621 | 0.814815
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.666667
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.341463
変形 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796296 | 0.864322
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.793103 | 0.884615
局所変色明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0.875 | 0.807692
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0.923077 | 0.96
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0.785714 | 0.698413
良品 | 1 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 299 | 0.900602 | 0.914373
precision | 0.8 | 0.73913 | 0.88 | 1 | 0.212121 | 0.945055 | 1 | 0.75 | 1 | 0.628571 | 0.928571 | 0.851351 | 

## Slide 15: OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像 （現状のモデルEfficientNetB3）
調査対象の結果：偽画像を追加したことで、変形のF値が8.44%上がったが、
変色変形のF値が変わらなく、電極赤ブクのF値が23.08%下がった。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 174枚 | 91.18％ | 88.29％
変色変形 26枚 | 94.54％ | 89.65％
変形 106枚 | 87.25％ | 82.4％
OM53の訓練画像の学習
訓練画像：全モードはOM53の訓練画像
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 48.28%
素体部 | 77.23%
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 274枚 | 68.1％ | 92.68％
変色変形 126枚 | 94.54％ | 89.65％
変形 206枚 | 95.69％ | 92.59％
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 44.03%
素体部 | 77.39%
偽画像＋ OM53の訓練画像の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変形は偽画像＋ OM53の訓練画像を使って、他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。

## Slide 16: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 LGA部 confusion matrix （ EfficientNetB3 ）平均F値：44.03％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 226 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0.668639 | 0.758389
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25
電極キズ（明まだら） | 3 | 1 | 1 | 49 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.563218 | 0.662162
電極キズ（明） | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.586207 | 0.5
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.755556
電極大タレ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.360656 | 0.363636
電極小 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.190476 | 0.186047
電極未めっき | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 87 | 3 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0.576159 | 0.623656
電極異物付着 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 9 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0.123288 | 0.183673
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0.576923 | 0.612245
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.833333 | 0.588235
電極赤ブク | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 | 0.926829 | 0.681004
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.875969 | 0 | 0.142857 | 0.803279 | 0.435897 | 0.68 | 0.366667 | 0.181818 | 0.679688 | 0.36 | 0.652174 | 0.454545 | 0.538244 | 0 | 0.631836 | 

## Slide 17: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 素体部 confusion matrix （EfficientNetB3）平均F値：77.39％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.764706 | 0.8125
メッキ汚れ | 0 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.792208 | 0.802632
メッキ汚れ黄 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.689655 | 0.774194
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.4
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.484848
変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.925926 | 0.956938
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.896552 | 0.945455
局所変色明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0.833333 | 0.754717
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.961538 | 0.925926
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | 0.821429 | 0.766667
良品 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 299 | 0.900602 | 0.889881
precision | 0.866667 | 0.813333 | 0.882353 | 1 | 0.32 | 0.990099 | 1 | 0.689655 | 0.892857 | 0.71875 | 0.879412 | 0.859459 | 

## Slide 18: 比較対象：OM53本物のみの学習 （ EfficientNetB3 ）LGA部 平均F値：48.28％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 292 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.863905 | 0.860088
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285714
電極キズ（明まだら） | 8 | 0 | 0 | 46 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.528736 | 0.634483
電極キズ（明） | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.551724 | 0.347826
電極大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.566667
電極大タレ | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491803 | 0.508475
電極小 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.619048 | 0.45614
電極未めっき | 12 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 105 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.695364 | 0.695364
電極異物付着 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 30 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.219178 | 0.299065
電極異物付着（線） | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.565217
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.628571
電極赤ブク | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 181 | 2 | 0.882927 | 0.911839
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.856305 | 0 | 0.166667 | 0.793103 | 0.253968 | 0.425 | 0.526316 | 0.361111 | 0.695364 | 0.470588 | 0.65 | 0.478261 | 0.942708 | 0 | 0.723633 | 

## Slide 19: 比較対象：OM53本物のみの学習 （ EfficientNetB3 ）素体部 平均F値：77.23％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.647059 | 0.594595
メッキ汚れ | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.779221 | 0.779221
メッキ汚れ黄 | 0 | 10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.712644 | 0.742515
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 0.5
変形 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.824074 | 0.872549
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896552 | 0.945455
局所変色明 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.833333 | 0.784314
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0.923077 | 0.90566
白異物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0.785714 | 0.721311
良品 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 298 | 0.89759 | 0.900302
precision | 0.55 | 0.779221 | 0.775 | 0.75 | 0.35 | 0.927083 | 1 | 0.740741 | 0.888889 | 0.666667 | 0.90303 | 0.840541 | 

## Slide 20: 結果①：偽画像を追加した場合、 LGA部について、 電極赤ブクのrecall(再現率)は3%上がって、 90%以上である（90%の電極赤ブクが検知できている）。 しかし、他の不良モード画像が大量に電極赤ブクとして判定されたため、 F値が約24%悪化した。 特に良品が大量に（100枚程度）電極赤ブクとして誤判定された。 素体部について、 変色変形はrecall(再現率)がResNet18が3%、ResNet34が10%上がった。EfficientNetB3が変わらない。 変色変形はF値がResNet18が3%、ResNet34が4%上がった。 EfficientNetB3が変わらない。 変形はrecall(再現率)がResNet18、ResNet34とEfficientNetB3が10%以上上がった。 変形はF値がResNet18が3%、ResNet34が9%、 EfficientNetB3が8%上がった。
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
結果

## Slide 21: 結果②：偽画像を追加した場合、 ResNet18は全体の平均F値が一番高いモデル。 - LGA部平均F値： ResNet34(55.63%) ＞ ResNet18 (54.14%) ＞EfficientNetB3(44.03%) - 素体部平均F値： ResNet18 (81.26%)＞EfficientNetB3(77. 39%)＞ResNet34(75.08%)
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
結果

## Slide 22: 良品が電極赤ブクと誤判定された 特に赤い点が明確な大量の良品(100枚程度)が電極赤ブクとして誤判定された。 推測①：偽画像の赤ブクは色が薄いため、赤い点が多い良品を薄い赤ブクとして判定した。
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
結果③：LGA部電極赤ブクが悪化した原因
電極赤ブクと誤判定された良品画像
正しく良品と判定された画像
訓練画像：
本物 偽画像

## Slide 23: 推測②： OM53の訓練画像の良品は綺麗な良品だが、OM53のテスト画像の良品は赤い点が 多くて、赤ブクみたいな異物が付いているものもあって比較的に汚い良品である。
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
良品が電極赤ブクと誤判定された
電極赤ブクと誤判定された良品画像
OM53の良品
訓練画像
OM53の
良品
テスト画像

## Slide 24: 正しく電極キズ（明まだら）と判定された画像
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
電極キズ（明まだら）が電極赤ブクと誤判定された
電極赤ブクと誤判定された電極キズ（明まだら）画像
電極キズ（明まだら）も15枚程度電極赤ブクと誤判定した
推測：偽画像の赤ブクは色が薄いため、赤い点が明確な良品を
薄い赤ブクとして判定した。
訓練画像：
本物 偽画像

## Slide 25
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
電極未めっきが電極赤ブクと誤判定された
電極赤ブクと誤判定された電極未めっき画像
電極未めっきも10枚程度電極赤ブクと誤判定した。
推測：似ている偽画像色が暗い赤ブクが稀にあるため、
AIがそれも赤ブクの特徴として学習した。
正しく電極未めっきと判定された画像
訓練画像：
偽画像

## Slide 26
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
電極大タレが電極赤ブクと誤判定された
電極赤ブクと誤判定された電極大タレ画像
電極大タレも10枚程度電極赤ブクと誤判定した。
推測：偽画像の赤ブクは色が薄いため、大タレが薄い赤色が付いている場合、薄い赤ブクとして判定した。
正しく電極大タレと判定された画像
訓練画像：
本物 偽画像

## Slide 27: LGA部電極赤ブクの偽画像を追加したことで、 OM53の訓練画像のみの場合に、見逃した明確ではない赤ブクを、検出できるようになった。
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
結果④ 偽画像の追加によって改善された見逃し

## Slide 28: 素体部変色変形、変形の偽画像を追加したことで、 OM53の訓練画像のみの場合に、局所変色明と誤判定された変色変形、ワレカケと判定された変形を、 検出できるようになった。
OM53の訓練画像 vs 偽画像+OM53の訓練画像
結果④ 偽画像の追加によって改善された見逃し
正しく変形として判定できるようになった画像
正しく変色変形として判定できるようになった画像

## Slide 29: 少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物（ResNet18）
調査対象の結果：偽画像を追加したことで、電極赤ブクのF値が21.42.%下がったが、
変色変形のF値が8.06、変形のF値が23.39%上がった。
全モードの平均F値はあまり変わらない。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 32枚 | 79.06％ | 74.63％
変色変形 23枚 | 87.71％ | 86.20％
変形 28枚 | 69.46％ | 53.7％
偽画像＋少ない本物の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変形は偽画像＋少ない本物画像を使って、他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 56.65%
素体部 | 73.02%
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 132枚 | 57.64％ | 72.68％
変色変形 123枚 | 89.28％ | 86.20％
変形 128枚 | 65.03％ | 49.07％
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 53.96%
素体部 | 72.34%
少ない本物の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変色はOM53の訓練画像から抽出した少ない本物訓練画像。
他の不良モードはOM53の訓練画像全体。

## Slide 30: 偽画像＋少ない本物 LGA部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：53.96％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 217 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.642012 | 0.752166
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
電極キズ（明まだら） | 6 | 0 | 0 | 51 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.586207 | 0.625767
電極キズ（明） | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.62069 | 0.439024
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.761905
電極大タレ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.590164 | 0.553846
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.571429 | 0.461538
電極未めっき | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 118 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.781457 | 0.776316
電極異物付着 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 11 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0.150685 | 0.244444
電極異物付着（線） | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0.538462 | 0.636364
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.727273
電極赤ブク | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 149 | 10 | 0.726829 | 0.576402
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.90795 | 0 | 1 | 0.671053 | 0.339623 | 0.727273 | 0.521739 | 0.387097 | 0.771242 | 0.647059 | 0.777778 | 0.571429 | 0.477564 | 0 | 0.639648 | 

## Slide 31: 偽画像＋少ない本物 素体部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：72.34％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.705882 | 0.727273
メッキ汚れ | 0 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.896104 | 0.851852
メッキ汚れ黄 | 0 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.850575 | 0.774869
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.571429
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253968
変形 | 4 | 0 | 2 | 0 | 41 | 53 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.490741 | 0.650307
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.862069 | 0.892857
局所変色明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0.791667 | 0.76
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0.884615 | 0.938776
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 0.714286 | 0.634921
良品 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 290 | 0.873494 | 0.902022
precision | 0.75 | 0.811765 | 0.711538 | 0.666667 | 0.145455 | 0.963636 | 0.925926 | 0.730769 | 1 | 0.571429 | 0.932476 | 0.804054 | 

## Slide 32: 少ない本物電極赤ブクのみ LGA部 confusion matrix （ ResNet18）平均F値：56.65％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 287 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.849112 | 0.875
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
電極キズ（明まだら） | 10 | 0 | 0 | 58 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.666667 | 0.734177
電極キズ（明） | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.551724 | 0.4
電極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.603175
電極大タレ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.491803 | 0.487805
電極小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.619048 | 0.481481
電極未めっき | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 122 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.807947 | 0.748466
電極異物付着 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.191781 | 0.285714
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.730769 | 0.791667
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.733333
電極赤ブク | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 153 | 22 | 0.746341 | 0.790698
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.902516 | 0 | 1 | 0.816901 | 0.313725 | 0.44186 | 0.483871 | 0.393939 | 0.697143 | 0.56 | 0.863636 | 0.611111 | 0.840659 | 0 | 0.725586 | 

## Slide 33: 少ない本物変形、変色変形のみ 素体部 confusion matrix （ ResNet18 ）平均F値：73.02％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.647059 | 0.6875
メッキ汚れ | 0 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.779221 | 0.769231
メッキ汚れ黄 | 0 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.770115 | 0.752809
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.666667
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242424
変形 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.537037 | 0.694611
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.862069 | 0.877193
局所変色明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0.875 | 0.777778
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.961538 | 0.961538
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 | 0.75 | 0.711864
良品 | 2 | 9 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 291 | 0.876506 | 0.891271
precision | 0.733333 | 0.759494 | 0.736264 | 1 | 0.137931 | 0.983051 | 0.892857 | 0.7 | 0.961538 | 0.677419 | 0.906542 | 0.795946 | 

## Slide 34: 少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物（ResNet34）
調査対象の結果：偽画像を追加したことで、変色変形のF値があまり変わらないが、
電極赤ブクと変形のF値が大幅に下がった。
全モードの平均F値はあまり変わらない。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 32枚 | 75.2％ | 67.31％
変色変形 23枚 | 87.27％ | 82.75％
変形 28枚 | 73.86％ | 60.18％
偽画像＋少ない本物の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変形は偽画像＋少ない本物画像を使って、他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 50.21%
素体部 | 70.69%
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 132枚 | 52.39％ | 66.82％
変色変形 123枚 | 89.28％ | 86.20％
変形 128枚 | 42.85％ | 27.77％
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 49.88%
素体部 | 68.2%
少ない本物の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変色はOM53の訓練画像から抽出した少ない本物訓練画像。
他の不良モードはOM53の訓練画像。

## Slide 35: 偽画像＋少ない本物 LGA部 confusion matrix （ResNet34）平均F値：49.88％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0.532544 | 0.679245
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285714
電極キズ（明まだら） | 4 | 0 | 0 | 57 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0.655172 | 0.75
電極キズ（明） | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.586207 | 0.377778
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.844444
電極大タレ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.672131 | 0.607407
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.666667 | 0.622222
電極未めっき | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 122 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0.807947 | 0.76489
電極異物付着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 38 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.164384 | 0.258065
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.653846 | 0.641509
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.916667 | 0.628571
電極赤ブク | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 137 | 20 | 0.668293 | 0.523901
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.9375 | 0 | 0.166667 | 0.876923 | 0.278689 | 0.76 | 0.554054 | 0.583333 | 0.72619 | 0.6 | 0.62963 | 0.478261 | 0.430818 | 0 | 0.613281 | 

## Slide 36: 偽画像＋少ない本物 素体部 confusion matrix （ResNet34）平均F値：68.2％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.588235 | 0.571429
メッキ汚れ | 0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.883117 | 0.795322
メッキ汚れ黄 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.816092 | 0.71
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.666667
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.186047
変形 | 2 | 0 | 4 | 0 | 64 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.277778 | 0.428571
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.862069 | 0.892857
局所変色明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0.916667 | 0.77193
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 0.807692 | 0.875
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3 | 0.785714 | 0.745763
良品 | 5 | 14 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 267 | 0.804217 | 0.858521
precision | 0.555556 | 0.723404 | 0.628319 | 1 | 0.102564 | 0.9375 | 0.925926 | 0.666667 | 0.954545 | 0.709677 | 0.92069 | 0.737838 | 

## Slide 37: 少ない本物電極赤ブクのみ LGA部 confusion matrix （ ResNet34）平均F値：50.21％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 285 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.843195 | 0.875576
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25
電極キズ（明まだら） | 10 | 0 | 1 | 57 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655172 | 0.682635
電極キズ（明） | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.793103 | 0.479167
電極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.826087
電極大タレ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.491803 | 0.47619
電極小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.619048 | 0.376812
電極未めっき | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 11 | 114 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.754967 | 0.76
電極異物付着 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.191781 | 0.28866
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.615385 | 0.615385
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.647059
電極赤ブク | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 138 | 35 | 0.673171 | 0.752044
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.910543 | 0 | 0.142857 | 0.7125 | 0.343284 | 0.730769 | 0.461538 | 0.270833 | 0.765101 | 0.583333 | 0.615385 | 0.5 | 0.851852 | 0 | 0.704102 | 

## Slide 38: 少ない本物変形、変色変形のみ 素体部 confusion matrix （ ResNet34 ）平均F値：70.69％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.529412 | 0.6
メッキ汚れ | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.818182 | 0.768293
メッキ汚れ黄 | 0 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.62069 | 0.72973
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271186
変形 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.601852 | 0.738636
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.827586 | 0.872727
局所変色明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0.708333 | 0.73913
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0.923077 | 0.96
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0.857143 | 0.8
良品 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 308 | 0.927711 | 0.896652
precision | 0.692308 | 0.724138 | 0.885246 | 1 | 0.156863 | 0.955882 | 0.923077 | 0.772727 | 1 | 0.75 | 0.867606 | 0.806757 | 

## Slide 39: 少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物 （現状のモデルEfficientNetB3）
調査対象の結果：偽画像を追加したことで、変色変形のF値があまり変わらないが、
電極赤ブクのF値が19.55%下がり、変形のF値が12.13%下がった。
全モードの平均F値は素体部はあまり変わらないが、LGA部は3.78%上がった。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 32枚 | 62.72％ | 51.70％
変色変形 23枚 | 90.9％ | 86.20％
変形 28枚 | 77.96％ | 63.88％
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 132枚 | 43.17％ | 42.43％
変色変形 123枚 | 87.71％ | 86.20％
変形 128枚 | 65.83％ | 49.07％
偽画像＋少ない本物の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変形は偽画像＋少ない本物画像を使って、他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 39.46%
素体部 | 72.87%
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 43.24%
素体部 | 72.83%
少ない本物の学習
訓練画像：
電極赤ブク、変色変形、変色はOM53の訓練画像から抽出した少ない本物訓練画像。
他の不良モードはOM53の訓練画像。

## Slide 40: 偽画像＋少ない本物 LGA部 confusion matrix （EfficientNetB3）平均F値：43.24％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 249 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0.736686 | 0.778125
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222222
電極キズ（明まだら） | 14 | 0 | 2 | 47 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.54023 | 0.5875
電極キズ（明） | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.62069 | 0.514286
電極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.864865
電極大タレ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.360656 | 0.369748
電極小 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.380952 | 0.340426
電極未めっき | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 97 | 3 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0.642384 | 0.596923
電極異物付着 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24 | 16 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0.219178 | 0.31068
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.615385 | 0.561404
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.833333 | 0.47619
電極赤ブク | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | 32 | 1 | 0 | 12 | 87 | 35 | 0.42439 | 0.431762
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.824503 | 0 | 0.125 | 0.643836 | 0.439024 | 0.941176 | 0.37931 | 0.307692 | 0.557471 | 0.533333 | 0.516129 | 0.333333 | 0.439394 | 0 | 0.573242 | 

## Slide 41: 偽画像＋少ない本物 素体部 confusion matrix （ EfficientNetB3 ）平均F値：72.83％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.823529 | 0.651163
メッキ汚れ | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.909091 | 0.823529
メッキ汚れ黄 | 0 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.781609 | 0.743169
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.666667
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 0.241379
変形 | 11 | 0 | 3 | 0 | 37 | 53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.490741 | 0.658385
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.862069 | 0.877193
局所変色明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.958333 | 0.836364
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0.846154 | 0.88
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 | 0.785714 | 0.733333
良品 | 1 | 11 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 287 | 0.864458 | 0.901099
precision | 0.538462 | 0.752688 | 0.708333 | 1 | 0.14 | 1 | 0.892857 | 0.741935 | 0.916667 | 0.6875 | 0.940984 | 0.801351 | 

## Slide 42: 少ない本物電極赤ブクのみ LGA部 confusion matrix （EfficientNetB3）平均F値：39.46％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 290 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.857988 | 0.827389
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285714
電極キズ（明まだら） | 15 | 2 | 1 | 45 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.517241 | 0.584416
電極キズ（明） | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62069 | 0.382979
電極大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.627451
電極大タレ | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.327869 | 0.3125
電極小 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238095 | 0.208333
電極未めっき | 27 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 87 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0.576159 | 0.59589
電極異物付着 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 29 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.136986 | 0.176991
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.384615 | 0.434783
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0.75 | 0.461538
電極赤ブク | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 10 | 2 | 16 | 1 | 0 | 8 | 106 | 35 | 0.517073 | 0.627219
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.798898 | 0 | 0.166667 | 0.671642 | 0.276923 | 0.516129 | 0.298507 | 0.185185 | 0.617021 | 0.25 | 0.5 | 0.333333 | 0.796992 | 0 | 0.602539 | 

## Slide 43: 少ない本物変形、変色変形のみ 素体部 confusion matrix （EfficientNetB3）平均F値：72.87％
 | ガビガビ | メッキ汚れ | メッキ汚れ黄 | ユニットブク | ワレカケ | 変形 | 変色変形 | 局所変色明 | 局所変色暗 | 白異物 | 良品 | recall(再現率) | f1_score
ガビガビ | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.705882 | 0.8
メッキ汚れ | 0 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.844156 | 0.807453
メッキ汚れ黄 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.793103 | 0.722513
ユニットブク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.4
ワレカケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 0.254545
変形 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.638889 | 0.779661
変色変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.862069 | 0.909091
局所変色明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0.916667 | 0.77193
局所変色暗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0.884615 | 0.938776
白異物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 | 0.785714 | 0.745763
良品 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 284 | 0.855422 | 0.886115
precision | 0.923077 | 0.77381 | 0.663462 | 1 | 0.148936 | 1 | 0.961538 | 0.666667 | 1 | 0.709677 | 0.919094 | 0.809459 | 

## Slide 44: 結果①：偽画像を追加した場合、 LGA部について、 電極赤ブクはrecall(再現率)が約4%悪化し、 他の不良モード画像が電極赤ブクとして判定されたため、精度が約22%悪化した。 特に良品が大量に（76枚程度）電極赤ブクとして誤判定された。 素体部について、 変色変形はrecall(再現率)とF値があまり変わらない。 変形はrecall(再現率)がResNet18が3%、ResNet34とEfficientNetB3が10%以上悪化した。 変形はF値がResNet18が4%、ResNet34とEfficientNetB3が10%以上悪化した。
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物
結果

## Slide 45: 結果②：偽画像を追加した場合、 ResNet18は全体の平均F値が一番高いモデル。 - LGA部平均F値： ResNet18 (53.96%)＞ResNet34(49.88%) ＞EfficientNetB3(43.24%) - 素体部平均F値： EfficientNetB3(72. 83%) ＞ ResNet18 (72.34%) ＞ResNet34(68.2%)
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物
結果

## Slide 46: OM53の訓練画像で学習させた時と同じように 良品、電極キズ（明まだら）、電極未めっき、電極大タレが電極赤ブクと誤判定された 特に赤い点が明確な大量の良品(76枚程度)が電極赤ブクとして誤判定された。 推測：偽画像の赤ブクは色が薄いため。
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物
結果③：LGA部電極赤ブクが悪化した原因：誤判定

## Slide 47: 正しく電極赤ブクと判定された画像
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物
結果③：LGA部電極赤ブク悪化した原因：見逃し
電極キズ（明まだら）と判定された電極赤ブク画像
電極赤ブクが電極キズ（明まだら）と判定された
推測：偽画像の赤ブクは色が薄く、かつ色が濃い本物赤ブク画像が少ないため、電極キズ（明まだら）と分別できなくなり、見逃しが発生した。
電極キズ（明まだら）訓練画像：
訓練画像：
本物 偽画像

## Slide 48: 変形として判定できなかった画像：ワレカケと判定された 推測：偽画像は形の変化が激しく、電極の色変化がないため、 変化がマイルドで、電極の色変化が激しい変形を検知できなかった。
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物
結果④：素体部変形が悪化した原因：見逃し
ワレカケと判定された変形画像
正しく変形と判定された画像
変形訓練画像：
本物 偽画像
ワレカケ訓練画像：

## Slide 49: 変形として判定できなかった画像：ガビガビと判定された 特に赤い点が明確な大量の良品(100枚程度)が電極赤ブクとして判定された。 推測：偽画像は形の変化が激しく、電極の色変化がないため、 変化がマイルドで、電極の色変化が激しい変形を検知できなかった。
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物
結果④：素体部変形が悪化した原因：見逃し
ガビガビと判定された変形画像
正しく変形と判定された画像
訓練画像：
本物 偽画像
ガビガビ訓練画像：

## Slide 50: 結論：
電極赤ブク、変形、変色変形の偽画像は本物訓練画像が多い（100枚程度）の場合、
全モード分類モデルの訓練画像として使える。
理由： recall(再現率)が上がって見逃しが減少したため、偽画像が訓練画像の多様性を
増やすことができると思う。
電極赤ブク、変形、変色変形の偽画像は本物訓練画像が少ない（20~35枚程度）の場合、
全モード分類モデルの訓練画像として使えない。
理由：
①電極赤ブクの偽画像は色が薄く、かつ色が濃い本物赤ブク画像が少ないため、
電極キズ（明まだら）などと区別できなくなり、見逃しが多発。
赤い点が多い良品に対しても区別できなくなり、見かけ不良が多発。
偽画像評価対象recall(再現率)
変わらない

## Slide 51: 結論：
②変形の偽画像は電極の色変化がないため、
少ない本物画像の多様性を増やすことができず、見逃しが多発。
（当時変色変形の作成のように複数の生成モデルを作成し、
電極の色変化を追加すれば、改善できるかもしれない。）
偽画像評価対象recall(再現率)
変わらない

## Slide 52: 備考

## Slide 53: 結論追記：
OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像の場合（本物訓練画像が多い状態）、
偽画像の追加が見逃しを改善できる。
理由：偽画像を追加したら、 recall(再現率)が上がって、
(電極赤ブク3%、変色変形6%、変形11%) 、見逃しを改善できた。
少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物の場合（本物訓練画像が少ない状態） 、
偽画像の追加は効果がない。
理由：偽画像を追加しても、 素体部変色変形はrecall(再現率)があまり変わらなく、 LGA部電極赤ブクと素体部変形の偽画像が訓練画像の多様性を増やすことが
できないため、recall(再現率) が下がった。

## Slide 54: 追加評価 利用画像
テスト画像について、
OM53のテスト画像には、
電極赤ブクが少ないので、
OM53のテスト画像＋偽画像・本物画像評価用のテスト画像を使った。
訓練画像について、
①選別された本物画像に近いLGA部電極赤ブクの偽画像（56/100枚）
②OM53の訓練画像
評価モデルについて、
ResNet18（ MLCC不良モード分類に使用中）
評価対象、
LGA部電極赤ブク

## Slide 55: OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 （ResNet18）
調査対象の結果：
少ない本物画像のみよりF値が16.58%下がったが、
下記の改善ができた。
-選別前より選別後電極赤ブクのF値が12.66%上がった。
-少ない本物画像のみよりrecallが1.95%上がった。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 174枚 | 94.47％ | 91.70%
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 230枚 | 77.89％ | 93.65%
OM53の訓練画像の学習
訓練画像：全モードはOM53の訓練画像
偽画像＋ OM53の訓練画像の学習
訓練画像：
電極赤ブクは偽画像＋ OM53の訓練画像を使って、
他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 55.8%
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 53.22%
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 274枚 | 65.23％ | 96.09%
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 54.14%
偽画像選別前
偽画像選別後

## Slide 56: 偽画像選別後 OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 LGA部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：53.22％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall | f1_score
良品 | 238 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0.704142 | 0.79732
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285714
電極キズ（明まだら） | 6 | 0 | 3 | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.517241 | 0.671642
電極キズ（明） | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.724138 | 0.525
電極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.680851
電極大タレ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.786885 | 0.70073
電極小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.619048 | 0.440678
電極未めっき | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 121 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.801325 | 0.773163
電極異物付着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.178082 | 0.268041
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.769231 | 0.714286
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.814815
電極赤ブク | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 192 | 1 | 0.936585 | 0.778905
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.918919 | 0 | 0.166667 | 0.957447 | 0.411765 | 0.592593 | 0.631579 | 0.342105 | 0.746914 | 0.541667 | 0.666667 | 0.733333 | 0.666667 | 0 | 0.72168 | 

## Slide 57: 偽画像選別前 OM53の訓練画像 vs 偽画像＋ OM53の訓練画像 LGA部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：54.14％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 164 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0.485207 | 0.635659
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
電極キズ（明まだら） | 3 | 0 | 0 | 53 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.609195 | 0.736111
電極キズ（明） | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.586207 | 0.515152
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.85 | 0.829268
電極大タレ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.688525 | 0.661417
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.52381 | 0.423077
電極未めっき | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 113 | 8 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0.748344 | 0.738562
電極異物付着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 37 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.219178 | 0.31068
電極異物付着（線） | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.807692 | 0.763636
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.814815
電極赤ブク | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0.960976 | 0.652318
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.921348 | 0 | 0.333333 | 0.929825 | 0.459459 | 0.809524 | 0.636364 | 0.354839 | 0.729032 | 0.533333 | 0.724138 | 0.733333 | 0.493734 | 0 | 0.647461 | 

## Slide 58: 少ない本物 vs 偽画像＋少ない本物 （ResNet18）
調査対象の結果：
少ない本物画像のみよりF値が10.34%下がったが、
下記の改善ができた。
-選別前よりF値が11.08%上がった。
-少ない本物画像のみよりrecallが1.46%上がった。
本物で 学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 32枚 | 79.06％ | 74.63％
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 88枚 | 68.72％ | 76.09%
OM53の訓練画像の学習
訓練画像：全モードはOM53の訓練画像
偽画像＋ OM53の訓練画像の学習
訓練画像：
電極赤ブクは偽画像＋ OM53の訓練画像を使って、
他の不良モードはOM53の訓練画像を使った。
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 56.65%
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 51.24%
本物＋偽画像で学習させたモード | F値 （精度） | recall (再現率)
電極赤ブク 132枚 | 57.64％ | 72.68％
全モードの平均 | F値（精度）
LGA部 | 53.96%
偽画像選別前
偽画像選別後

## Slide 59: 偽画像選別後 偽画像＋少ない本物 LGA部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：51.24％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall | f1_score
良品 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.810651 | 0.861635
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.285714
電極キズ（明まだら） | 12 | 0 | 1 | 45 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.517241 | 0.642857
電極キズ（明） | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.724138 | 0.518519
電極大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.9 | 0.837209
電極大タレ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.639344 | 0.59542
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.571429 | 0.421053
電極未めっき | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 113 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0.748344 | 0.736156
電極異物付着 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0.178082 | 0.268041
電極異物付着（線） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.692308 | 0.692308
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.916667 | 0.628571
電極赤ブク | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 156 | 6 | 0.760976 | 0.687225
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.919463 | 0 | 0.166667 | 0.849057 | 0.403846 | 0.782609 | 0.557143 | 0.333333 | 0.724359 | 0.541667 | 0.692308 | 0.478261 | 0.626506 | 0 | 0.704102 | 

## Slide 60: 偽画像選別後 偽画像＋少ない本物 LGA部 confusion matrix （ResNet18）平均F値：53.96％
 | 良品 | 電極ごま塩全体 | 電極ごま塩局所 | 電極キズ（明まだら） | 電極キズ（明） | 電極大 | 電極大タレ | 電極小 | 電極未めっき | 電極異物付着 | 電極異物付着（線） | 電極目玉 | 電極赤ブク | 電極赤リング | recall(再現率) | f1_score
良品 | 217 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0.642012 | 0.752166
電極ごま塩全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
電極ごま塩局所 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
電極キズ（明まだら） | 6 | 0 | 0 | 51 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.586207 | 0.625767
電極キズ（明） | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.62069 | 0.439024
電極大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.8 | 0.761905
電極大タレ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.590164 | 0.553846
電極小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.571429 | 0.461538
電極未めっき | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 118 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.781457 | 0.776316
電極異物付着 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 11 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0.150685 | 0.244444
電極異物付着（線） | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0.538462 | 0.636364
電極目玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.727273
電極赤ブク | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 149 | 10 | 0.726829 | 0.576402
電極赤リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
precision | 0.90795 | 0 | 1 | 0.671053 | 0.339623 | 0.727273 | 0.521739 | 0.387097 | 0.771242 | 0.647059 | 0.777778 | 0.571429 | 0.477564 | 0 | 0.639648 |